## Slide 1
2026「数字马力杯」浙江省大学生服务外包创新应用大赛 · 赛题 A14（和利时）
IndusOpt 工模智优
基于 Agent 的流程工业建模数据智能优选与闭环寻优系统
不问「这段数据质量多好」，问「这段数据能给模型带来多少新信息」。
14.3%
的数据达到全量精度
28.5×
指标区分度差距
233
项后端自动化测试
V1.0 · 全部数字均为实测，含对本方案不利的结果
Notes: 开场：这套系统解决的是赛题原文点出的痛点——有效辨识样本被海量稳态数据淹没。我们想强调的一点是：全部结论都是实测的，并且我们把对自己不利的结果也一起提交。

## Slide 2
01
问题：有效样本被稳态淹没
赛题原文：真正富含动态价值的有效辨识样本被海量稳态数据淹没
装置绝大多数时间运行在稳态
输入不动，输出也不动。
这类样本增加行数，却不增加信息。
真正能确定模型参数的，是短暂的动态片段：一次阀位调整、一次负荷升降、一次工况切换。
而且激励往往不均匀
操作员在不同时期调整不同的阀，显眼的大动作集中在少数变量上。这是真实历史数据的常态，不是特例。
1
人工圈选
靠工程师翻趋势图。慢、不可复现、结果因人而异。
2
加权质量评分
对滑动窗口算能量、信噪比、响应关联度，加权求和取前 K 段。
多数队伍会走第二条路
赛题任务清单本身就写着这套特征——按字面实现，各队作品会高度同质化。
Notes: 这一页交代问题和现有做法。重点是最后一块：赛题清单本身就是实现说明书，按字面做会同质化。

## Slide 3
02
我们把「标准答案」实现了一遍，然后发现它不成立
10 组随机种子，异构激励场景 S6
加权质量分 与 只看输入能量：没有区别
14.81% 对 14.82%
参数相对误差 · 两者都秩亏 · 稳态增益被估成接近零
问题不在于特征选得不够全
而在于「逐窗口独立打分」这个形式本身：评分公式里没有任何一项，能表达「这个窗口和已经选中的窗口在讲同一件事」。
Chart: 等样本预算下的参数误差（越低越好）
| 全量数据 | 能量启发式 | 完整加权分 | 本方案
参数相对误差 (%) | 3.25 | 14.82 | 14.81 | 3.49
Notes: 这一页是我们最想讲的发现。我们把赛题清单里的加权分按规范原样实现，作为对照基线。结果它和只看输入能量没有区别——所以问题不在特征，在形式。

## Slide 4
03
我们的做法：用信息量代替经验权重
最大化 Fisher 信息矩阵的对数行列式
J(S) = log det( λI + Σ ΦᵀΦ )
这个准则天然表达信息冗余：一个与已选片段重复的窗口，增量增益接近零。
门控先于信息准则
含尖峰或大段缺失的窗口「信息量」往往极高。不合格窗口在参与信息比较之前就被剔除，每条拒绝理由都被记录。
增量增益以 bit 计
「这段数据教了模型多少」是物理量，不是无量纲评分。增益低于阈值即停，不用稳态窗口凑满预算。
惰性贪心加速
候选求值减少 4.5–4.8 倍，且逐窗口结果与朴素贪心完全一致（有测试断言）。
不主张全局最优
1−1/e 近似保证只在单调子模、等长窗口、仅基数约束时成立。我们不把它表述为最优性。
Notes: 核心算法一页讲完。最后一块特意写「不主张全局最优」——近似保证是有前提的，我们不夸大。

## Slide 5
04
完整闭环：一句自然语言驱动全流程
Agent 解析意图 → 白名单计划 → 静态合规校验 → 调度真实算法 → 汇报结论
01
上传与规整
CSV 上传、时间规整、清洗；原始数据不可覆盖，派生版本血缘
›
02
优选
质量门控 + D-最优信息增益选段
›
03
补偿与降维
预白化互相关时滞估计、共线性诊断
›
04
辨识与评价
ARX 辨识、先验硬约束、一步 + 自由仿真双口径
›
05
闭环与交付
分级寻优、策略热启动、溯源报告、数据集导出
「提取 1 号塔高信噪比的动态数据，处理共线性后，通过闭环寻优找出最佳模型数据」
大模型负责提议，不负责授权：它生成的计划要通过与规则计划完全相同的白名单与合规校验；未配置大模型时系统完整可用。
Notes: 演示时就用这一句话跑通全流程。强调离线可用——赛场可能没有网络。

## Slide 6
05
我们没有照做的地方：模型评价口径
赛题字面要求用一步预测 FIT 做闭环目标函数
一个「很好」的坏模型
参数误差 15%、稳态增益完全错误、设计矩阵秩亏
它的一步预测 FIT 仍有 96.5，只比最优模型低 0.5 分
原因
工业过程输出强自相关。一步预测用的是实测的上一时刻输出——模型只要「抄上一时刻」就能拿高分，输入通道估错几乎不受惩罚。
28.5×
自由仿真 FIT 的区分度，是一步预测 FIT 的 28.5 倍
Chart: 
| 一步预测 FIT | 自由仿真 FIT
同一组模型下的指标跨度（个点） | 0.54 | 15.27
Notes: 赛题要求用一步预测 FIT，我们改成自由仿真 FIT，并给出了不照做的实测理由。一步预测 FIT 我们没有删掉，降级为过拟合诊断量。

## Slide 7
06
可信性不是承诺，是机制
系统给出的每一个数字，都要能追到它是怎么算出来的
1
报告里的数字，大模型一个都不许写
大模型只能输出占位符，由渲染器绑定真实运行记录。含裸数字的草稿被拒绝并要求重写，连续 3 次不合规回退模板化结论。
2
Agent 计划受静态合规校验
工具白名单、执行图无环、时序合法、高影响操作门控，产出可机器复核的签名证明。计划由谁生成不重要，校验对谁都一样。
3
系统能当场检验自己的主张
产品内置「一键自评测基准」：点一次按钮实时重算全部技术主张，没有任何数字是缓存的或写死的。主张不成立，表格立刻显示。
一个实际发生的例子
补入完整加权分对照后，S3 场景的排名把我们的主口径挤到了第三位。报告如实写了下来，没有删掉这组对照。
Notes: 这一页是我们和其他队伍最不一样的地方：可信性做成了机制，而且我们主动展示对自己不利的结果。

## Slide 8
我们同时提交对自己不利的结果
一个只报喜的对照实验，说明不了任何问题
同构激励下本方案排在末位
4.80% vs 加权分 3.75%、全量 3.76%
价值在于「不会崩」而非「永远最优」：这里差 1 个百分点，异构激励下差 11 个百分点加秩亏
预算太小时本方案同样秩亏
预算/窗长 ≤ 2.3 时失效
不是准则失灵，是预算不足。已作为提示写进产品，不让工程师在不知情时拿到秩亏模型
内容寻址缓存命中率仅 1.7%
未量化阈值时更是 0%
真正的节省来自分级搜索（摊薄 24 倍）。据实上报，不把收益错误归因
预白化时滞 4 胜 1 负 1 平
6 个通道，占优但非全胜
系统性偏差被消除才是它的价值，不是每个通道都赢
原始数据与可复现脚本：docs/experiments/（EXP-1.1 / EXP-2.1 / EXP-3.0）
Notes: 这一页不要跳过。评委问不利结果的时候，我们已经先说了，而且每一条都给了工程解释。

## Slide 9
07
结论不是单点巧合：200 个工作点
5 种窗口长度 × 4 档样本预算 × 5 组种子 × 2 类激励场景
Chart: S6 异构激励：20 个工作点上的胜出与满秩次数
| 本方案 | 能量启发式 | 完整加权分
参数误差最优次数（共 20 个工作点） | 18 | 2 | 0
设计矩阵满秩的工作点数 | 16 | 1 | 2
同构激励 S3
20 个工作点全部满秩，无任何策略崩溃。预算 ≥10% 后三者基本无法区分。
本方案的失效边界
预算/窗长 ≤ 2.3 时本方案同样秩亏，分界干净无交叉。已写进产品：选出窗口少于 3 个即提示，但不阻断。
Notes: 敏感性扫描是为了回答「你们是不是只在一个参数上调好了」。顺带找到了我们自己的失效边界。

## Slide 10
08
工程完成度
全部门禁通过，可复现
233
后端自动化测试
9
前端 E2E（真实浏览器）
69
源文件 Ruff + Mypy 全通过
23
OpenAPI 3.1.0 端点
一个只有端到端测试才能发现的缺陷
曾经 185 个测试全绿，而真实用户路径完全不可用——上传的 CSV 一律被拒绝。数值列筛选用了 numeric，而解析器发出的是 integer / float；基准测试走的是另一条加载路径，所以测试全过。
离线优先
Docker Compose 单机栈；未配置大模型时系统完整可用
长任务后台化
RQ Worker 执行寻优；队列不可用时回退同步并说明路径
尚未完成
公开工业数据集外部验证、Compose 实机启动验证——如实列出
Notes: 工程完成度。左下角那个缺陷值得讲——它是我们后来加端到端验收测试的直接原因。

## Slide 11
我们认为最值得看的一点
评委不需要相信我们的 PPT，
点一下按钮就能验证。
多数作品无法证明自己的预处理起了作用——真实工厂数据没有真值，只能展示「曲线拟合上了」。本项目自带仿真基准与完整真值，因此可以在产品内部当场重算全部技术主张，并且把对自己不利的结果一起显示出来。
IndusOpt 工模智优 · V1.0 · 赛题 A14
Notes: 收尾。把「一键自评测基准」当场演示一次，比任何一页 PPT 都有说服力。